## Slide 1
BLIND CARE
1조 20192882 강다빈
20192889 김경훈
20150332 정찬희

## Slide 2
BLIND CARE
01
구상과정
: 문제점 인식
: 마인드 맵
02
제품 설명
: 제품 소개
: 가상환경 구상
및 구현
: 제품 시연 영상
03
기능 설명
: 사용 기술 설명
및 코드 소개
: 문제 해결 및 반성
04
한계점
05
질의응답

## Slide 3
BLIND CARE _ 문제점 인식
⇒ 안전한 외출을 보장하는
시각장애인용 스틱 개선 필요
횡단보도 보행시 시각장애인의 불편함
01 횡단보도의 정확한 위치 파악 불가
02 신호등에 부착된 음향신호기 사용 불편
┗ 음향신호기 버튼의 위치 파악
┗ 음향신호기 오작동

## Slide 4
BLIND CARE _ 마인드 맵
시각 장애인
횡단보도
신호등
보행
점자 블록
음향 신호기
지팡이
BLIND CARE

## Slide 5
BLIND CARE _ 제품 소개
거리 보행 중 스틱에 부착된 초음파 센서를 통해
장애물 위치 감지 후 경고음 발생
횡단보도 주변 점자블록에 달린 RFID를 통해 태그 시
신호등의 정보를 기반으로 보행 신호 정보 전달받음
도로는 검은색, 횡단보도는 여러 색을 나열하여
색 인식 센서로 하여금 횡단보도 내 위치파악을 용이
하게 하며, 시각 장애인이 도로 접근 시 경고음 발생.
모든 경고음은 부저 센서를 통해 다르게 표현
RFID 태그 다시 인식 X
일정 시간 오버 or 색 감지
종료 인식
RFID 태그 전
장애물 감지 by 초음파 센서
RFID 태그 후
신호등 정보 받음 by RFID
사용자 위치 파악 by 컬러센서
RFID 태그 다시 인식 O
종료

## Slide 6
BLIND CARE _ 가상 환경 구상 및 구현

## Slide 7
BLIND CARE _ 가상 환경 구상 및 구현
초음파 센서
RFID 센서
색 인식 센서
부저 센서
RFID 센서

## Slide 8
BLIND CARE _ 제품 시연 영상

## Slide 9
BLIND CARE _ 사용 기술 및 코드 설명 01 초음파 센서
RFID 태그 전, 일상 보행모드에서 사용되는 기술
장애물을 감지하고, 초음파를 이용한 거리 계산을 통해
일정 수치 이하일 경우 경고음 발생

## Slide 10
BLIND CARE _ 사용 기술 및 코드 설명 01 초음파 센서

## Slide 11
BLIND CARE _ 사용 기술 및 코드 설명 02 RFID 센서
신호등의 RFID-CARD의 정보를 주기적으로 갱신하는 기술
RFID-CARD의 정보를 읽고 이를 통해,
신호등의 정보를 부저를 통해 사용자에게 전달

## Slide 12
BLIND CARE _ 사용 기술 및 코드 설명 02 RFID 센서

## Slide 13
BLIND CARE _ 사용 기술 및 코드 설명 03 색 인식 센서
보행자 경로 및 현재 위치 확인용
횡단보도를 기존의 흰색 검은색 배열에서 색깔패턴의 배열로 바꿈
EX > 초, 파, 빨
패턴넘버 별로 보행자의 위치가 정해져 파악 가능
경로를 이탈해서 지정된 패턴 이외의 결과 발생시 경고음 발생

## Slide 14
BLIND CARE _ 사용 기술 및 코드 설명 03 색 인식 센서

## Slide 15
BLIND CARE _ 문제 해결 및 반성
Software
오픈소스 내의 RFID의 핀 연결 방식이 BOARD였으나 BCM으로 하는 바람에 실행 불가
센서 동작 시 특정 상황에서 buzzer 센서를 사용하지만, 코드 병합 시 오류
Color 센서로 rgb 값 생성하는 것은 성공적이지만, 색을 판단하는 logic 구현에 오랜 시간 투자
Threading으로 class별 객체를 생성하려 했으나, 계속된 실패에 main.py로 통합시킴
라즈베리파이 포맷 실수
Hardware
Sensor의 민감도가 떨어짐
초음파 센서의 인식 거리는 약 20cm, 컬러 센서의 인식 거리는 약 1cm
두 개의 RFID의 간섭으로 실행 실패 경우 다수
못생긴 하드웨어

## Slide 16
BLIND CARE _ 한계점
실제 환경과 많이 다른 가상 환경 => 실제 환경에선 사용할 수 없음
횡단보도의 색 변경 어려움
모든 점자블록에 RFID 설치 불가
BLIND CARE에 사용된 센서의 한계
컬러센서와 초음파센서의 한정된 미세한 인식 범위
여러 상황의 부저 센서 동작
데이터 처리에 오랜 시간으로 빠른 움직임 불가

## Slide 17
BLIND CARE
질의응답